Opis techniczny instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania CWU

Instalacja solarna wykorzystuje zjawisko foto-termicznej konwersji energii słonecznej, jaka dokonuje się w kolektorach słonecznych, do niskotemperaturowych celów grzewczych. Ze względu na ścisłą zależność od dostępności energii słonecznej, najczęstszym i najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania typowej instalacji solarnej jest podgrzewanie wody użytkowej. Wspomaga ona w około 50% średniorocznie i w znacznie większym stopniu w okresach letnich, konwencjonalne źródło ciepła przeznaczone do tego celu, czym przyczynia się w szerokim aspekcie do poprawy warunków życia mieszkańców danego regionu.

Opis działania

Ciepło z kolektorów słonecznych (1) przekazywane jest do podgrzewacza (2) za pomocą niezamarzającego, nietoksycznego czynnika – płynu solarnego – którego obieg w instalacji przy niewielkim udziale energii elektrycznej wymusza grupa pompowa (3) wraz z automatyką sterującą (4). Instalacja solarna od momentu uruchomienia pozostaje całkowicie bezobsługowa. Użytkownik według własnych potrzeb oraz wielkości zużycia wody dokonuje zmiany bieżących parametrów funkcji użytkowych dostępnych w automatyce sterującej. Usługą dodatkową jest monitoring insolacji solarnej, który za pomocą modułu do komunikacji dwukierunkowej (5) umożliwia zdalny podgląd efektów jej pracy oraz zmianę parametrów czy też nastawienie dodatkowych funkcji o dowolnej porze i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Główne elementy składowe instalacji solarnej

- Kolektory słoneczne – konwertują promieniowanie słoneczne na ciepło. Kolektory powinny spełniać europejskie normy jakościowe oraz posiadać certyfikat na znak jakości „SOLAR KEYMARK”.

- Podgrzewacz – stanowi urządzenie, w którym ciepło z obiegu solarnego przekazywane jest bezpośrednio do wody użytkowej. Podgrzewacza akumuluje również ciepło w ciągu doby w celu najbardziej efektywnego wykorzystania energii słonecznej.